## Slide 1: FLYTSKJEMA VED IDENTIFISERING AV BLODTYPEANTISTOFF
Primær identifisering
ID Dia Panel LIAT, enzym og 20 grader.
Konklu-sjon?
Ikke flere us
Svake reaksjoner neg -> 1+
Mistanke om auto-antistoff
(pos på alle scr- og panelceller og positiv auto-kontroll)
Biologisk forlik
Vurder inn-sending til ref.lab
DAT og IgG/C3d
Fenotyping hvis ikke utført tidligere.
PEG autoabsorpsjon hvis pasienten ikke er transfundert sste 3 mnd.
Konklu-sjon?
Ja
Nei
Nei
Sterke reaksjoner 2+ -> 4+
Ortho panel B (ubeh) og C (ubeh og enzym)
eller
eller
Ja
Uid. kulde
eller
Uid. varme
Konklu-sjon?
Ja
Nei
Identifisering IAT/PEG
Kontakt vakthavende lege
Utvidet forlik med mest mulig fenotypelikt blod