## Slide 1
Håndtering av ATU i laboratoriet- arbeidsflyt
ATU resultat ved manuell resistensbestemmelse
Følsom mot ≥ 2 midler fra to forskjellige antibiotika grupper (M1 eller M2)
Følsom mot < 2 midler fra to forskjellige antibiotika grupper (M1 eller M2)
Nei
Mistenker du noen tekniske feil i den
primære resistensbestemmelse?
Repeter testen med aktuelle antibiotika både lappediffusjon og MIC-bestemmelse
Ja
Rapport S som S og ta med kommentarer FOS og VAMI
Fortsatt ATU eller uoverensstemmelse: konferer med lege
Ikke ATU med begge metoder: Rapport som testet. For S/I ta med kommentar FOS og VAMI
Rapport I og R som R
ATU resultat ved automatisk resistensbestemmelse (Phoenix)
Følsom mot ≥ 2 midler fra to forskjellige antibiotika grupper (M1 eller M2)
Følsom mot < 2 midler fra to forskjellige antibiotika grupper (M1 eller M2)
Kommentarer: FOS:Følsomhetskategori er usikker for (aktuelle antibiotika). VAMI: Vurder alternativt middel ved alvorlig infeksjon.
Rapport S som S og ta med kommentarer FOS og VAMI
Rapport I og R som R